## Slide 1: 第五章 图像噪声的抑制
童立靖
北方工业大学计算机学院
tong_lijing@163.com

## Slide 2: Outline 目录
5.1 图像噪声的基本概念
5.2 均值滤波
5.2.1 均值滤波原理
5.2.2 均值滤波方法
5.3 中值滤波
5.3.1 中值滤波原理
5.3.2 中值滤波方法
5.4 边界保持类平滑滤波
5.4.1 K近邻平滑滤波器
5.4.2 对称近邻均值滤波器
5.4.3 灰度最小方差的均值滤波器
5.4.4 西戈玛平滑滤波器

## Slide 3
点击图片
播放视频
Why the fire can be lighted? 为什么点得着火？
Image Smoothing
图像的平滑

## Slide 4
图像平滑的作用类似剃须刀
The image smoothing effect is similar to the shave.

## Slide 5: 含噪图像

## Slide 6: 图像噪声的概念
所谓的图像噪声，是图像在摄取时或是传输时所受到的随机干扰信号。
常见的有椒盐噪声和高斯噪声。

## Slide 7: 图像的噪声示例

## Slide 8: 椒盐噪声示例

## Slide 9: 高斯噪声示例

## Slide 10: 图像噪声的概念
椒盐噪声的特征:
出现位置是随机的，但噪声的幅值是基本相同的。
高斯噪声的特征：
出现在位置是一定的（每一点上），但噪声的幅值是随机的。

## Slide 11: 图像噪声的抑制方法
设计噪声抑制滤波器，在尽可能保持原图信息的基础上，抑制噪声。
均值滤波器
中值滤波器
边界保持类滤波器

## Slide 12: Outline 目录
5.1 图像噪声的基本概念
5.2 均值滤波
5.2.1 均值滤波原理
5.2.2 均值滤波方法
5.3 中值滤波
5.3.1 中值滤波原理
5.3.2 中值滤波方法
5.4 边界保持类平滑滤波
5.4.1 K近邻平滑滤波器
5.4.2 对称近邻均值滤波器
5.4.3 灰度最小方差的均值滤波器
5.4.4 西戈玛平滑滤波器

## Slide 13: 均值滤波器 —— 原理
在图像上，对待处理的像素给定一个模板，该模板包括了其周围的邻近像素。将模板中的全体像素的均值来替代原来的像素值的方法。

## Slide 14
Average filter is one of the image smoothing methods. The average filter sets a template that includes the neighborhood around the pixel. The average filter replaces the original pixel’s value with the mean pixel value in the template.
均值滤波是图像平滑的方法之一。
Image Smoothing
图像的平滑

## Slide 15: Outline 目录
5.1 图像噪声的基本概念
5.2 均值滤波
5.2.1 均值滤波原理
5.2.2 均值滤波方法
5.3 中值滤波
5.3.1 中值滤波原理
5.3.2 中值滤波方法
5.4 边界保持类平滑滤波
5.4.1 K近邻平滑滤波器
5.4.2 对称近邻均值滤波器
5.4.3 灰度最小方差的均值滤波器
5.4.4 西戈玛平滑滤波器

## Slide 16
以模块运算系数表示即：
边框保留不变。
1 | 2 | 1 | 4 | 3
1 | 2 | 2 | 3 | 4
5 | 7 | 6 | 8 | 9
5 | 7 | 6 | 8 | 8
5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | 2 | 1 | 4 | 3
1 | 2 | 2 | 3 | 4
5 | 7 | 6 | 8 | 9
5 | 7 | 6 | 8 | 8
5 | 6 | 7 | 8 | 9
3
4
4
5
5
6
6
7
8
C=6.6316
C=5.5263
均值滤波器 —— 处理方法
待处理像素

## Slide 17: 画面边框保留效果

## Slide 18: Average Filter 均值滤波器
Expressed with the coefficients in the template:
以模板运算系数表示即：
练习：
9 | 9 | 9 | 9 | 9
9 | 9 | 9 | 9 | 9
9 | 9 | 18 | 9 | 9
9 | 9 | 9 | 9 | 9
9 | 9 | 9 | 9 | 9
9 | 9 | 9 | 9 | 9
9 | 9 | 9 | 9 | 9
9 | 9 | 18 | 9 | 9
9 | 9 | 9 | 9 | 9
9 | 9 | 9 | 9 | 9
10
10
10
10
10
10
10
10
10

## Slide 19: Average Filter 均值滤波器
Expressed with the coefficients in the template:
以模块运算系数表示即：
练习：
9 | 9 | 9 | 9 | 9
9 | 9 | 9 | 9 | 9
9 | 9 | 0 | 9 | 9
9 | 9 | 9 | 9 | 9
9 | 9 | 9 | 9 | 9
9 | 9 | 9 | 9 | 9
9 | 9 | 9 | 9 | 9
9 | 9 | 0 | 9 | 9
9 | 9 | 9 | 9 | 9
9 | 9 | 9 | 9 | 9

## Slide 20: Average Filter 均值滤波器
Expressed with the coefficients in the template:
以模块运算系数表示即：
9 | 9 | 9 | 9 | 9
9 | 9 | 9 | 9 | 9
9 | 9 | 0 | 9 | 9
9 | 9 | 9 | 9 | 9
9 | 9 | 9 | 9 | 9
9 | 9 | 9 | 9 | 9
9 | 9 | 9 | 9 | 9
9 | 9 | 0 | 9 | 9
9 | 9 | 9 | 9 | 9
9 | 9 | 9 | 9 | 9
8
8
8
8
8
8
8
8
8
还有别的方法吗?
中值滤波
还有别的方法吗???
低通滤波

## Slide 21: 均值滤波器滤椒盐噪声的效果

## Slide 22: 均值滤波器滤高斯噪声的效果

## Slide 23
Color Image Smoothing
彩色图像的平滑
Smoothing by neighborhood averaging can be carried out on each channel.
可在每个通道上进行.
考虑显示于图6.38(a)中的彩色图像，在图6.38(b)到(d)描绘了该图像的红、绿、蓝3个平面。

## Slide 24
图6.39(a)到(c)显示图像的HSI分量。如何平滑处理???
Smoothing by neighborhood averaging can be carried out on I channel.
Color Image Smoothing
彩色图像的平滑

## Slide 25
图6.40 仅对强度分量进行平滑(保留色调和饱和度分量不变)并把处理结果与RGB图像平滑加以比较。图6.40(b)的图像保留了它的原色调和饱和度——即保留了它的原彩色。
Color Image Smoothing
彩色图像的平滑

## Slide 26
均值滤波器的改进 —— 加权均值滤波
均值滤波器的缺点是，会使图像变的模糊，原因是它对所有的点都是同等对待，在将噪声点分摊的同时，将景物的边界点也分摊了。
为了改善效果，就可采用加权平均的方式来构造滤波器。

## Slide 27: 均值滤波器的改进 —— 加权均值滤波
如下，是几个典型的加权平均滤波器。

## Slide 28
加权均值滤波器的效果(H1)
H0的比较例
H1的效果

## Slide 29: 加权均值滤波器的效果（H2）
H0的比较例
H2的效果

## Slide 30: 加权均值滤波器的效果(H3)
H0的比较例
H3的效果

## Slide 31: 加权均值滤波器的效果(H4)
H0的比较例
H4的效果

## Slide 32: Outline 目录
5.1 图像噪声的基本概念
5.2 均值滤波
5.2.1 均值滤波原理
5.2.2 均值滤波方法
5.3 中值滤波
5.3.1 中值滤波原理
5.3.2 中值滤波方法
5.4 边界保持类平滑滤波
5.4.1 K近邻平滑滤波器
5.4.2 对称近邻均值滤波器
5.4.3 灰度最小方差的均值滤波器
5.4.4 西戈玛平滑滤波器

## Slide 33: 中值滤波器 —— 问题的提出
虽然均值滤波器对噪声有抑制作用，但同时会使图像变得模糊。即使是加权均值滤波，改善的效果也是有限的。
为了有效地改善这一状况，必须改换滤波器的设计思路，中值滤波就是一种有效的方法。

## Slide 34: 中值滤波器 —— 设计思想
因为噪声（如椒盐噪声）的出现，使该点像素比周围的像素亮（暗）许多。
如果在某个模板中，对像素进行由小到大排列的重新排列，那么最亮的或者是最暗的点一定被排在两侧。
取模板中排在中间位置上的像素的灰度值替代待处理像素(当前位置)的值，就可以达到滤除噪声的目的。

## Slide 35: 中值滤波器 —— 原理示例
数值排序
m-2
m-1
m
m+1
m+2
6
10
2
5
8
m
m+1
m - 2
m+2
m - 1
6
10
2
5
8
2
6
6

## Slide 36: Outline 目录
5.1 图像噪声的基本概念
5.2 均值滤波
5.2.1 均值滤波原理
5.2.2 均值滤波方法
5.3 中值滤波
5.3.1 中值滤波原理
5.3.2 中值滤波方法
5.4 边界保持类平滑滤波
5.4.1 K近邻平滑滤波器
5.4.2 对称近邻均值滤波器
5.4.3 灰度最小方差的均值滤波器
5.4.4 西戈玛平滑滤波器

## Slide 37: 中值滤波器 —— 处理示例
例：模板是一个1*5大小的一维模板。
原图像为: 2 2 6 2 1 2 4 4 4 2 4
处理后为：
2
2
(1,2,2,2,6)
2
(1,2,2,2,6)
2
(1,2,2,4,6)
2
2
4
4
4
4
4
(2,4,4)

## Slide 38: 中值滤波器 —— 滤波处理方法
与均值滤波类似，做3*3的模板，对9个数排序，取第5个数替代原来的像素值。

## Slide 39: 中值滤波器 —— 例题
1 | 2 | 1 | 4 | 3
1 | 2 | 2 | 3 | 4
5 | 7 | 6 | 8 | 9
5 | 7 | 6 | 8 | 8
5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | 2 | 1 | 4 | 3
1 | 2 | 2 | 3 | 4
5 | 7 | 6 | 8 | 9
5 | 7 | 6 | 8 | 8
5 | 6 | 7 | 8 | 9
2
3
4
5
6
6
6
7
8
C=6.6316
C=5.5263

## Slide 40: 中值滤波器的效果 ---椒盐噪声

## Slide 41: 中值滤波器的效果 ----高斯噪声

## Slide 42: 中值滤波器与均值滤波器的比较
对于椒盐噪声：
中值滤波效果比均值滤波效果好。
原因：
椒盐噪声是幅值近似相等但随机分布在不同位置上，图像中有干净点也有污染点。
中值滤波是选择适当的点来替代污染点的值，所以处理效果好。
因为噪声的均值不为0，所以均值滤波不能很好地去除噪声点。

## Slide 43: 中值滤波器与均值滤波器的比较
对于高斯噪声：
均值滤波效果比均值滤波效果好。
原因：
高斯噪声是幅值近似正态分布，但分布在每点像素上。
因为图像中的每点都是污染点，所以中值滤波选不到合适的干净点。
因为正态分布的均值为0，所以均值滤波可以消除噪声。（注意：实际上只能减弱，不能消除。思考为什么？）

## Slide 44
中值滤波与均值滤波效果比较 ----椒盐噪声
中值滤波
均值滤波

## Slide 45
中值滤波与均值滤波效果比较 ----高斯噪声
中值滤波
均值滤波

## Slide 46: Outline 目录
5.1 图像噪声的基本概念
5.2 均值滤波
5.2.1 均值滤波原理
5.2.2 均值滤波方法
5.3 中值滤波
5.3.1 中值滤波原理
5.3.2 中值滤波方法
5.4 边界保持类平滑滤波
5.4.1 K近邻平滑滤波器
5.4.2 对称近邻均值滤波器
5.4.3 灰度最小方差的均值滤波器
5.4.4 西戈玛平滑滤波器

## Slide 47: 边界保持类平滑滤波器 —— 问题的提出
经过平滑滤波处理之后，图像就会变得模糊。
分析原因，在图像上的景物之所以可以辨认清楚是因为目标物之间存在边界。
而边界点与噪声点有一个共同的特点是，都具有灰度的跃变特性。所以平滑处理会同时将边界也处理了。

## Slide 48: 边界保持类平滑滤波器 —— 设计思想
  为了解决图像模糊问题，一个自然的想法就是，在进行平滑处理时，首先判别当前像素是否为边界上的点，如果是，则不进行平滑处理；如果不是，则进行平滑处理。

## Slide 49: Outline 目录
5.1 图像噪声的基本概念
5.2 均值滤波
5.2.1 均值滤波原理
5.2.2 均值滤波方法
5.3 中值滤波
5.3.1 中值滤波原理
5.3.2 中值滤波方法
5.4 边界保持类平滑滤波
5.4.1 K近邻平滑滤波器
5.4.2 对称近邻均值滤波器
5.4.3 灰度最小方差的均值滤波器
5.4.4 西戈玛平滑滤波器

## Slide 50: K近邻(KNN)平滑滤波器 —— 原理分析
边界保持滤波器的核心是确定边界点与非边界点。
如图所示，点1是黄色区域的非边界点，点2是蓝色区域的边界点。
点1模板中的像素全部
是同一区域的；
点2模板中的像素则包
扩了两个区域。
1
2

## Slide 51: K近邻(KNN)平滑滤波器 —— 原理分析
在模板中，分别选出4个与点1或点2灰度值最相近的点进行计算，则不会出现两个区域信息的混叠平均。
这样，就达到了边界
保持的目的。
1
2

## Slide 52: K近邻(KNN)平滑滤波器 —— 实现算法
1) 以待处理像素为中心，作一个m*m的作用模板。
2）在模板中，选择K个与待处理像素的灰度差最小的像素。
3）将这K个像素的灰度均值替换掉原来的像素值。
Notes: 不包括模板中心点

## Slide 53: K近邻(KNN)平滑滤波器 —— 例题
例：下图，给定3*3模板，k=5。
1 | 2 | 1 | 4 | 3
1 | 2 | 2 | 3 | 4
5 | 7 | 6 | 8 | 9
5 | 7 | 6 | 8 | 8
5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | 2 | 1 | 4 | 3
1 | 2 | 2 | 3 | 4
5 | 7 | 6 | 8 | 9
5 | 7 | 6 | 8 | 8
5 | 6 | 7 | 8 | 9
1
2
3
6
7
7
6
7
8
(1+1+1+2+2)/5=1.4=1
(1+2+2+3+4)/5=2.4=2
(1+2+3+4+4)/5=2.8=3
(5+5+6+6+7)/5=5.8=6
(6+7+7+8+8)/5=7.2=7
(6+6+8+8+9)/5=7.4=7
(6+6+6+7+7)/5=6.4=6
(6+6+7+7+7)/5=6.6=7
(7+8+8+8+9)/5=8

## Slide 54: K近邻(KNN)平滑滤波器 —— 效果分析
KNN滤波器因为有了边界保持的作用，所以在去除椒盐以及高斯噪声时，对图像景物的清晰度保持方面的效果均非常明显。
当然，所付出的代价是：算法的复杂度增加了。

## Slide 55: KNN均值滤波器的效果 ----椒盐噪声
均值滤波
中值滤波
KNN均值滤波

## Slide 56: KNN均值滤波器的效果 ----高斯噪声
均值滤波
中值滤波
KNN均值滤波

## Slide 57: Outline 目录
5.1 图像噪声的基本概念
5.2 均值滤波
5.2.1 均值滤波原理
5.2.2 均值滤波方法
5.3 中值滤波
5.3.1 中值滤波原理
5.3.2 中值滤波方法
5.4 边界保持类平滑滤波
5.4.1 K近邻平滑滤波器
5.4.2 对称近邻均值滤波器(-)
5.4.3 灰度最小方差的均值滤波器
5.4.4 西戈玛平滑滤波器

## Slide 58: 对称近邻平滑滤波器 —— 基本原理
算法示意图如下，从模板中的对称点对中寻找与待处理像素(值接近)相同区域的点。然后对选出的点做均值运算。
1/4*（a1+b1+c1+d2)
a1
a2
b1
b2
c1
c2
d1
d2

## Slide 59: Outline 目录
5.1 图像噪声的基本概念
5.2 均值滤波
5.2.1 均值滤波原理
5.2.2 均值滤波方法
5.3 中值滤波
5.3.1 中值滤波原理
5.3.2 中值滤波方法
5.4 边界保持类平滑滤波
5.4.1 K近邻平滑滤波器
5.4.2 对称近邻均值滤波器
5.4.3 灰度最小方差的均值滤波器
5.4.4 西戈玛平滑滤波器

## Slide 60: 最小方差平滑滤波器 —— 基本原理
将属于同一个区域的可能的相邻关系以9种模板表示出来，然后计算每个模板中的灰度分布方差，以方差最小的那个模板的均值替代原像素值。

## Slide 61: 最小方差平滑滤波器 —— 模板结构
模板如下：选择一个方差最小的。方差是各个数据与平均数之差的平方的和的平均数
3
1
2
4
5
6
7
9
8

## Slide 62: Outline 目录
5.1 图像噪声的基本概念
5.2 均值滤波
5.2.1 均值滤波原理
5.2.2 均值滤波方法
5.3 中值滤波
5.3.1 中值滤波原理
5.3.2 中值滤波方法
5.4 边界保持类平滑滤波
5.4.1 K近邻平滑滤波器
5.4.2 对称近邻均值滤波器
5.4.3 灰度最小方差的均值滤波器
5.4.4 西戈玛平滑滤波器(-)

## Slide 63: Sigma平滑滤波器 —— 基本原理
根据统计数学的原理，属于同一类别的元素的置信区间，落在均值附近±2σ 范围之内。
Sigma滤波器是构造一个模板，计算模板的标准差σ，置信区间为当前像素值的±2σ范围。
将模板中落在置信范围内的像素的均值替换原来的像素值。

## Slide 64: 标准差σ
所有数减去其平均值的平方和，所得结果除以该组数之个数（或个数减一，即变异数），再把所得值开根号，所得之数就是这组数据的标准差。
深蓝区域是距平均值小于一个标准差之内的数值范围。在正态分布中，此范围所占比率为全部数值之 68%。对于正态分布，两个标准差之内（深蓝，蓝）的比率合起来为 95%。对于正态分布，正负三个标准差之内（深蓝，蓝，浅蓝）的比率合起来为 99%。
Notes: α( 阿而法) β( 贝塔) γ(伽马） δ（德尔塔） ε（艾普西龙） ζ（截塔） η（艾塔） θ（西塔） ι约塔） κ（卡帕） λ（兰姆达） μ（米尤） ν（纽） ξ（可系） ο（奥密克戎） π （派）ρ （若）σ （西格马）τ （套）υ （英文或拉丁字母）φ（斐） χ（喜） ψ（普西）） ω（欧米伽）

## Slide 65: Sigma平滑滤波器 —— 例题
如下，是一个5*5的模板。
1 | 1 | 3 | 4 | 5
2 | 1 | 4 | 5 | 5
2 | 3 | 5 | 4 | 5
3 | 2 | 3 | 3 | 2
4 | 5 | 4 | 1 | 1
σ =1.56
置信区间为：
[f(i,j)-2σ, f(i,j)+2σ]=[5-3.12,5+3.12]=[1.88,8.12]
1 | 1 | 3 | 4 | 5
2 | 1 | 4 | 5 | 5
2 | 3 | 5 | 4 | 5
3 | 2 | 3 | 3 | 2
4 | 5 | 4 | 1 | 1
g(i,j) =4.33
4

## Slide 66: 边界保持类平滑滤波器 —— 总结
边界保持类平滑滤波器的核心是：尽可能地将平滑处理避开两个或多个不同区域进行计算。可以采用不同形状结构判别，也可以采用同类相似的概念进行判别。

## Slide 67: Outline 目录
5.1 图像噪声的基本概念
5.2 均值滤波
5.2.1 均值滤波原理
5.2.2 均值滤波方法
5.3 中值滤波
5.3.1 中值滤波原理
5.3.2 中值滤波方法
5.4 边界保持类平滑滤波
5.4.1 K近邻平滑滤波器
5.4.2 对称近邻均值滤波器
5.4.3 灰度最小方差的均值滤波器
5.4.4 西戈玛平滑滤波器

## Slide 68: 作 业
1. 已知图像为：
请使用3*3模板对其进行均值滤波和中值滤波，（小数采用四舍五入），并分析滤波结果的异同。

## Slide 69: 作 业
2. 已知一幅图像为如下图所示。
采用K近邻均值滤波器（3*3模板，k=3）对点f（3,1）=253进行滤波，并根据结果判断是否为噪点。
<自选，做了加分>

## Slide 70: 作 业
3. 已知一幅图像为如下图所示。
使用课本P94图5.8的9个模板计算图像点f(3,3)=30经最小方差均值滤波器后的值。
<自选，做了加分>

## Slide 71: 第五章 图像的噪声抑制
童立靖
北方工业大学计算机学院
tong_lijing@163.com